华东交通大学全自动录播教室使用说明

（卓越录播系统使用）

一、使用录播教室的老师先请到8#楼一楼值班室领取装钥匙等设备的资料袋

二、合上设备供电（图1）和摄像三基色灯电源的开关（图2） （教室前部侧面墙处）

图1                                  图2

三、系统开启，轻按一下主控台面板上的“系统电源”按键（图3）后，投影机和电脑会自动打开

图3

四、按顺序依次打开调音台（图4）、无线话筒接收器、功放电源开关（图5）

图4                                    图5

五、插上笔记本VGA线、3.5音频线、录播小助手U盘、网线（图6），然后开机。

图6

六、轻按一下主控台面板上的“笔记本”按键（图7）后，投影切换到笔记本画面。

图7

七、设置笔记本IP地址（图8）所示，然后将U盘中中的“mfc71.dll”文件拷贝到“C:windows/system/”目录下，最后运行U盘中的“录播小助手”软件（图9）所示。

图8                                      图9

八、填写课程标题与授课者名字，按下主控面板上的“录制/暂停”键（图10），开始录像。

图10

九、上课过程                 提问

1、教师点名或学生举手后老师同意

2、学生打开学生麦克回答问题

3、学生起立回答问题（约20秒）

上课过程                暂停录制

老师按下主控面板“录制/暂停”键，可以暂停录制，再次按下继续录制。

十、录制结束

老师按下主控面板“录制停止”键，可以停止录制。录制完毕后把录制文件保存在自带笔记本里。

十一、课程结束

1、轻按一下主控台面板上的“系统电源”按键后，稍侯，投影机和电脑会自动关闭

2、按顺序依次关闭功放、无线话筒接收器、调音台电源开关

3、关闭三基色灯电源和设备电源开关

为了优质的视频资源---------
                                     我们共同努力！